## Slide 1: 4장. 입출력장치

## Slide 2: INDEX
1. 입력장치-키보드
2. 입력장치-마우스
3. 입력장치 -스캐너
4. 입력장치 - 판독기
5. 출력장치 -프린터
6. 출력장치 - 스피커

## Slide 3: 1. 입력장치-키보드
용도
  기본적인 문자나 숫자를 입력하는 입력장치
특성
  국내에서 사용되는 키보드는 거의 미국에서 설계된 101 키를 가진 키보드에 한글 키를 할당한 형식에 한글/영문 전환키와 한자키를 추가한 103키보드가 사용
  최근에 들어서는 윈도우용의 키를 추가한 106키보드가 많이 이용.
종류
  주로 사용되는 키의 형식에 따라 나뉨
  기계식, 폼(Foam), 돔(Dome), 멤브레인(Membrane), 캐퍼씨티브(Capacitive)

## Slide 4: 2. 입력장치-마우스
1) 용도 및 특성
  아이콘이나 메뉴 등을 클릭 하면 원하는 명령을 손 쉽게 컴퓨터에게 전달하는 용도로 사용된다.
  영상편집등의 그래픽작업을 손쉽게 할 수 있다
  윈도우즈와 같은 GUI 기반의 운영체제를 제어하기에 유용하다

## Slide 5: 2) 마우스 동작
클릭(Click) - 프로그램을 선택하거나 실행할 때 사용
더블클릭(Double) - 프로그램 실행시에 주로 사용
드래그 앤 드롭(Drag and Drop)
  마우스 버튼을 누른 상태로 끌어서 다른 위치에서 손을 놓는 것, 창 크기를 조절하 거나 파일, 폴더 등을 이동할 때 사용
마우스 왼쪽 버튼 - 선택하거나 실행할 때 사용
마우스 오른쪽 버튼 - 빠른 메뉴를 호출할 때 사용

## Slide 6: 3)마우스 분류
움직임의 검출방식에 따라 분류하는 방법
  볼 마우스와 광학 마우스가 있다.
연결방법에 따라 분류하는 방법
  시리얼 마우스, PS/2 마우스, USB 마우스, 무선 마우스로 구분한다.
버튼의 개수에 따라
  1버튼, 2버튼, 3버튼 마우스로 구분한다.

## Slide 7: [1]움직임의 검출방식에 따라
①볼마우스
  작동원리
    볼의 움직임을 감지하고 포인터의 상대적인 위치를 계산하여 포인터를 이동한다.
  특성
    편평한 곳이면 아무 곳이나 얹어놓고 사용가능하다
    볼의 움직임을 감지하는 롤러에 먼지와 이물질이 끼면 동작이 원활하지 못할 수 있음
    주기적으로 먼지와 이물질을 제거해 주어야하는 단점이 있다.

## Slide 8
②광학마우스
  작동원리
    광 센서와 발광부를 이용하여 마우스의 움직임을 감지하는 방식의 원리이다.
  특성
    먼지나 이물질에 대한문제가 없고 수명이 길다
    볼 마우스보다 더 정밀하다.

## Slide 9: [2]연결방법에 따라
①시리얼 마우스
  시리얼 포트에 연결한다.
  조립 제품에서 흔히 사용되던 방식이다.
  9핀과 25핀 시리얼 포트에 연결가능

## Slide 10
②PS/2 마우스
  컴퓨터의 PS/2 마우스 커넥터에 연결
  PS/2 마우스 커넥터 역시 키보드 커넥터와 같은 크기로 지름이 1/3인치이고 마우스 연결 커넥터는 6개인데 이 중에서 4개의 핀만 사용
  PS/2마우스는 모뎀과 충돌을 일으키지는 않지만 IRQ 12번을 사용하여 시스템에서 사용할 수 있는 인터럽트가 줄어드는 단점

## Slide 11
③USB 마우스
  USB 포트에 연결
  별도의 마우스 포트가 마련되지 않거나 키보드 포트와 혼용되는 포트 1개만 마련된 노트북 등에서 선호
  USB 마우스가 선호되는 가장 큰 이유
    시스템 자원을 아낄 수 있음
    USB 마우스를 사용하면 하나의 USB 포트에 여러 개의 장치를 연결하기 때문에 IRQ를아낄 수 있음

## Slide 12
④무선마우스
  선이 없으며 인터페이스에 관계없이 무선으로 동작하는 마우스이다
  적외선으로 수신기와 통신한다.
  사용법
    마우스 포트에 수신기를 꽂음
    테이블 위에 얹어놓음
    마우스에는 배터리를 넣어 사용

## Slide 13: [3]버튼의 개수에 따라
하나의 버튼
  주로 매킨토시 컴퓨터에서 사용
두 개 버튼
  현재 대부분의 컴퓨터에서 사용
세 개의 버튼
  버튼에 별도의 기능을 추가하여, 근래에는 거의 사용되지 않음

## Slide 14: 3. 입력장치 – 스캐너
스캐너
  용도
    사진, 포스터, 신문 등의 인쇄물 및 그 외의 자료로부터 이미지를 컴퓨터 내부로 입력하는 장치
  목표
    스캐너는 종이에 인쇄되거나 그려진 이미지를 높은 해상도로 읽어 들여 컴퓨터 내부에 전달하는 것을 목표
  분류
    형태에 따라 수동식과 플랫베드 형식읽어 들일 수 있는 색상에 따라 컬러와 흑백 스캐너로 구분

## Slide 15: 4.입력장치 - 판독기
바코드 판독기
  POS 시스템의 판독에 이용된다.
광학마크 판독기(OMR)
  OMR카드에 마크하여 입력한다.답안지에 이용.
광학문자 판독기(MICR)
  특정글꼴로 인쇄된 문장에 빛을 비추어 반사된 빛의 차이로 판독한다. 지로고지서
자기잉크 문자 판독기
  자성을 띠는 잉크로 인쇄된 문자를 판독한다.
  수표나 어음의 판독에 이용된다.

## Slide 16: 5. 출력장치 – 프린터
프린터의 역할
  컴퓨터에 의해 디지털화 된 텍스트나 이미지 정보를 사람이 이해할 수 있는 아날로그 형태로 변환하여 종이에 출력해 주는 장치

## Slide 17
충격식과 비충격식 프린터로 구분
  충격식
    활자 키로 리본을 때리면 종이에 글자가 찍히는 방식
    도트 매트릭스 프린터는 저가의 PC용 프린터로 군림
  비충격식
    잉크젯프린터
      잉크 카트리지에 있는 잉크를 종이 위에 분사하는 방식
    레이저 프린터
      토너를 원하는 위치로 끌어당기기 위해 거울로부터 반사되는 레이저광선을 사용하는 방식 복사기의 원리와 같다.

## Slide 18: 도트 매트릭스 프린터
  작동원리
    작은 전기식 해머를 이용, 인쇄 핀을 리본 위에 때려 리본에 묻어있는 잉크 성분이 종이에 묻게 함
  단점
    인쇄 시 소음이 큼
    해상도는 180DPI 정도 → 최근에는 많이 사용되고 있지 않음
  장점
    여러 장의 종이에 먹지를 넣어 겹쳐 놓고 인쇄하는 것이 가능 → 영수증 인쇄 등을 위한 업무용으로 아직도 사용
    유지비가 거의 들지 않음

## Slide 19: 잉크젯(Inkjet)
작동원리
  미세한 잉크를 용지에 분사하여 이미지를 표현
  작은 점의 집합으로 형성되어 이미지를 표현 → 점의 크기가 작을수록 고품질의 이미지 출력가능
단점
  잉크 카트리지의 가격이 비쌈
  인쇄속도가 느림
  고장이 잦음
장점
  소음이 적음
  프린터의 가격이 저렴
  고 품질의 사진 출력가능

## Slide 20: 레이저 프린터
작동원리
  데이터를 읽은후 글씨와 여백의 색을 구분하여 토너를 종이에 묻히는 방식
  복사기의 원리와 동일
특성
  출력속도가 빠름
  선명한 해상도

## Slide 21: 6. 출력장치 - 스피커
용도
  컴퓨터가 처리한 출력신호를 사람이 들을 수 있는 가청영역의 음성신호로 변환하여 출력한다.
작동원리
  모터가 진동판을 진동
  그것과 직접 접촉하고 있던 공기가 진동
  본래의 말 또는 음악신호의 형태에 해당하는 음파가 발생

## Slide 22: 기출문제풀이(1급 2001년 2회)
두장의 유리판 사이에 네온 또는 아르곤 혼합가스를 채우고 점압을 가해 가스의전작 충돌하면 빛이 발생하도록하는 원리를 이용하여 화면을 표시하는 장치를 무엇이라고 하는가?
PDP
LCD
LED
CRT

## Slide 23: 기출문제풀이2 (1급 2007년 2회)
모니터에 대한 설명 중 가장 옳지 못한 것은?
  해상도가 좋을수록 모니터에 나타나는 영상은 선명하다.
  모니터에 나타나는 작은 점으로 영상을 표현하는 작은 점을 DOT라고 한다.
  입출력장치의 하나로 문자나 그림을 화면에 나타내준다.
  PDP,액정,CRT등 여러가지 방식이 있다.

## Slide 24: 기출문제풀이3 (1급 2010년 3회)
다음 입출력장비 중 그 종류가 다른 하나는?
광학마크판독기
스캐너
디지털카메라
LCD

## Slide 25: 기출문제풀이4 (1급 2010년 3회)
다음 중 컴퓨터의 기억장치 중 속도가 가장 빠른 기억장치로 옳은 것은?
① 하드디스크(HDD)
② 플래시 메모리(Flash Memory)
③ 광학디스크(ODD)
④ 레지스터(Register)

## Slide 26: 정 답
1번 : ①
2번 : ②
3번 : ④
4번 : ④

## Slide 27: 정 리
1. 입력장치-키보드
2. 입력장치-마우스
3. 입력장치 -스캐너
4. 입력장치 - 판독기
5. 출력장치 -프린터
6. 출력장치 - 스피커