## Slide 1: 8장. PC관리 및 응급처치

## Slide 2: INDEX
1. PC의 관리
2. PC의 응급처치
3. PC의 업그레이드

## Slide 3: 1. PC의 관리
PC의 안전 운영장치
  자동 전압 조절기(AVR : Automatic Voltage Regulator)
    전압이 불안정할 때 일정한 전압을 유지시켜주는 장치
  무정전 장치(UPS : Uninterrupt Power Supply)
    일정한 전압을 유지시켜 주면서 정전이 되었을 때 시스템이 정지되지 않도록 일정시간 동안 전원을 공급해 주어 자료의 손실을 막을 수 있게 하는 장비
  정전압 정주파 장치(CVCF : Constant Voltage Constant Frequence)
    전압과 주파수를 일정하게 유지하며 UPS 기능도 있는 장비
  항온 항습기
    일정한 온도(18℃±2℃)와 일정한 습도(50%±5%)를 유지시켜 주는 장치

## Slide 4
롬 바이오스(ROM-BIOS) 관리
  롬 바이오스는 시스템에 관한 각종 정보를 가지고 있다가 전원이 공급되면 자체진단프로그램(POST : Power On Self Test)에 의해 시스템을 점검하고 구성하며 주변장치들을 초기화한다.

## Slide 5: 2. PC의 응급처치
컴퓨터 작동의 문제점은 매우 다양하기 때문에 일반적인 응급조치로 해결이 되지 않을경우 전문 기술자의 A/S를 받아야 한다.
정상적으로 잘 작동되던 컴퓨터에 이상이 생겼다면 하드웨어적인 문제보다도 소프트웨어적인 문제를 먼저 점검해 보아야 한다.

## Slide 6: 1)부팅이 안되는 경우 증상과 원인 해결책
전원공급 |  | 전원이 맞게 연결되었는지를 확인한다.(110V, 220V)
 |  | 전원 케이블의 연결상태를 확인한다.
경고음이 난다. | 메모리 문제(경고음 3번) | 메모리가 제대로 끼워졌는지 확인한다.
 | VGA카드 문제(경고음 8번) | VGA카드가 슬롯에 잘 끼워졌는지 확인한다.
 | 마더보드 문제 | 자체 불량
CMOS |  | HDD의 타입이 잘못 지정되었다.
SYSTEM 파일 |  | SYSTEM 파일이 지워졌거나 손상이 되었다.
HDD (하드 디스크 드라이브) | HDD Controller failure.. | I/O 카드를 슬롯에 잘 꽂아준다.
 | A: 부팅 후 HDD 인식 못함 | CMOS에서 HDD 타입 잘못
 | A: 부팅 후 HDD 인식 | 바이러스 감염, 시스템 파일 훼손
 | 소리가 심하게 난다. | 자체의 불량
 | MASTER... | MASTER, SLAVE점퍼 연결이 잘못되었을 경우

## Slide 7: 2)하드디스크 오류
하드디스크를 새롭게 바꾸었을때 하드디스크를 인식하지 못하는 경우
CMOS셋업의 정보가 지워졌을때 하드디스크를 인식하지 못하는 경우
시스템파일이나 부트 섹터가 손상되어 하드디스크를 인식하지 못하는 경우

## Slide 8: 3) CMOS 오류
CMOS 셋업내용이 자주 지워질 경우
CMOS memory size mismatch
Press F1 to continue, DEL to enter SETUP
CMOS checksum error
CMOS 셋업시 비밀번호 오류인 경우

## Slide 9: 4)인쇄오류
인쇄가 안되는 경우
프린터의 스풀 에러
글자가 정상적으로 인쇄되지않는 경우
인쇄물이 번진듯이 인쇄되는 경우

## Slide 10: 3. PC의 업그레이드
개념: 컴퓨터의 성능을 향상시키기 위해서하드웨어 부품이나 소프트웨어의 버전을 새로운 제품으로 바꾸는것을 의미한다.
종류
  하드웨어 업그레이드
  소프트웨어 업그레이드:버전 업

## Slide 11
소프트웨어 업그레이드
  현재 사용 중인 소프트웨어보다 신버전으로 바꾸어 사용하는 것
  프로그램의 문제점(버그)을 수정한 프로그램은 꼭 업그레이드를 해서 보다 향상된 프로그램으로 바꿔주어야 한다.

## Slide 12
하드웨어 업그레이드
  CPU 업그레이드
    일반적으로 Pentium에서 Pentium-II나 Pentium-III로 업그레이드를 하려면 메인보드까지 바꾸어야 한다.(Intel CPU를 기준)
    기종에 따라 핀의 수가 다르므로 핀이나 스롯의 양극 음극을 꼭 맞추어 주어야 한다.
  메모리(RAM) 업그레이드
    처리속도를 빠르게 하고 싶으 ㄴ경우 가장먼저 고려해야 할것이 메모리이다
    접근속도의 단위 ns(나노초)의 수치가 작을 수록 좋다.
    모듈 램(SIMM)은 32핀, 72핀, 144핀(휴대용 컴퓨터용), 168핀으로 구분되고, 업그레이드할 때는 램의 속도와 핀의 수 등을 고려해서 구입해야 한다.
    SIMM(Single In-line Memory Module) : 메모리 단위 칩을 하나의 판 위에 여러개 붙여 놓은 형태의 메모리
    기존의 메인보드에 비어있는 슬롯이 없다면 기존 RAM을 제거하고 완전히 새제품으로 바꾸어야 한다.

## Slide 13
그래픽 카드 업그레이드
  그래픽 카드에 따라 처리속도가 다르고, 화질, 색감 등에 차이가 있으므로 사용 목적에 따라 잘 선택해야 한다.
모뎀 업그레이드
  인터넷을 위한 장비로 모뎀의 속도는 사용시간과 사용경비를 절약시킨다

## Slide 14
하드 디스크 업그레이드
  기술의 발달로 용량이 클수록 속도는 빨라지고 있고 IDE방식, E-IDE방식, SCSI방식인지를 알고 업그레이드 해야 한다.
    IDE(Intelligent Drive Eletronice)방식 : 하드 디스크를 2대까지만 설치
    I-IDE(Enhanced-Intelligent Drive Electronics)방식 : 하드 디스크를 4대까지 설치
    SCSI(Small Computer System Interface) : 하드 디스크 드라이브, 플로피 디스크 드라이브, CD-ROM 드라이브, 테이프 백업용 드라이브 등의 장치를 최대 7개까지 연결

## Slide 15: CD-ROM 업그레이드
CD-ROM 드라이브의 배속은 CD를 읽는 속도 이므로 큰 수치일수록 좋다.
CD-ROM 드라이브의 배속은 CD-ROM에 들어 있는 자료를 읽어 오는 속도는 1배속을 기준으로 하여 2배속, 4배속, 6배속, 8배속, 24배속, 48배속, 52배속 등으로 발전해 왔다.
최근에는 DVD-Multi 및 디지털 비디오 디스크(DVD)보다 약 10배를 저장할 수 있는 용량의 청자색 레이저를 사용하는 대용량 차세대 광디스크 규격인 블루레이 로 발전하고 있다.

## Slide 16: 기출문제풀이(1급 2007년 2회)
다음 중 업그레이드(UPGRADE)시 고려할 사항으로 거리가 먼 것은?
① 통신을 위한 네트워크 어댑터를 통신 속도가 빠른 것으로 업그레이드한다.
② CPU 성능을 나타내는 단위인 MIPS(Million Instruction Per Second)의 수치가 큰 것으로 업그레이드한다.
③ CD-RW의 데이터 전송속도 단위인 KB/Sec 수치가 큰 것으로 업그레이드 한다.
④ RAM 성능을 나타내는 속도 단위인 ns(Nano Second)의 수치가 큰 것으로 업그레이드한다.

## Slide 17: 기출문제풀이2 (2급 2011년 2회)
다음 중 컴퓨터에서 사용하는 펌웨어(Firmware)에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 컴퓨터 운영에 필수적인 하드웨어 구성 요소이다.
② 주로 RAM에 저장되어 하드웨어를 제어하거나 관리한다.
③ 내용을 변경하거나 추가 또는 삭제할 수 있다.
④ 업그레이드를 위하여 하드웨어를 교체하여야 한다.

## Slide 18: 기출문제풀이3 (1급 2010년 3회)
다음 중 한글 Windows XP에서 디스크에 대한 할당 및 보안 등과 같은 고급 기능을 사용하기 위해서는 어느 파일시스템을 사용해야 하는가?
① FAT16② FAT32
③ NTFS④ VFS

## Slide 19: 기출문제풀이4 (2급 2010년 1회)
다음 중 플래시 메모리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① RAM과 ROM의 장점을 결합한 칩(chip)이다.
② 하드디스크와 비교해 소형화가 가능하고 충격에 강하다.
③ 휘발성 메모리이다.
④ 디지털 카메라, MP3 재생기 등에 많이 사용된다.

## Slide 20: 기출문제풀이5 (2급 2010년 2회)
다음 중 컴퓨터의 문제 해결 방법으로 가장 옳지 않은 것은?
① 부팅 속도가 느려질 경우 백신 프로그램으로 바이러스를 점검한다.
② 하드디스크 용량이 부족하면 불필요한 프로그램을 종료한 후 컴퓨터를 재부팅한다.
③ 하드디스크를 인식하지 못하는 경우 케이블 연결과 점퍼 설정 상태를 확인한다.
④ 하드웨어 정보에 노란색 바탕의 '!' 표시가 나타나면 하드웨어를 수동으로 설정하거나 드라이버를 업그레이드한다.

## Slide 21: 기출문제풀이6 (2급 2008년 1회)
다음 컴퓨터 업그레이드 중 소프트웨어적인 업그레이드에 속하는 것은?
① 'MS 오피스 2000‘에서 'MS 오피스 2003’으로 교체한다.
② 하드디스크를 ‘12GB'에서 ’300GB'로 교체한다.
③ RAM 카드를 ‘512MB에서 ’1GB'로 교체한다.
④ CPU를 ‘펜티엄Ⅲ에서 ’펜티엄Ⅳ‘로 교체한다.

## Slide 22: 정 답
1번 : ④
2번 : ③
3번 : ③
4번 : ③
5번 : ②
6번 : ①

## Slide 23: 정 리
1. PC의 관리
2. PC의 응급처치
3. PC의 업그레이드